## Slide 1: Mass Transfer with Reaction
www.ugm.ac.id
Locally Rooted, Globally Respected
Disusun oleh:
Sebastian Binsar Pangaribuan (21/477842/TK/52635)
Liska Dewi Muktiarani (21/477837/TK/52633)
Dosen Pengampu:
Prof. Ir. Muslikhin Hidayat, S.T., M.T., Ph.D., IPU.
Maulana Gilar Nugraha, S.T., M.Eng., Ph.D
Computational Fluid Dynamics - Ansys Fluent

## Slide 2: Latar Belakang dan Urgensi Simulasi
Dalam industri kimia, reaktor merupakan salah satu komponen penting dalam proses penghasilan suatu bahan kimia. Sebelum melakukan scale-up sebuah reaksi kimia, proses eksperimen dalam skala lab biasanya dilakukan untuk memahami perilaku suatu reaksi.

## Slide 3: Latar Belakang dan Urgensi Simulasi
Eskperimen seringkali dilakukan beberapa kali untuk memahami faktor-faktor yang dapat memengaruhi suatu reaksi. Hal ini tentunya akan memakan waktu dan biaya yang besar. Oleh karena itu, simulasi menjadi opsi yang menarik untuk dilakukan karena relatif cost-saving dan cepat.

## Slide 4: Kondisi Operasi
Reaksi:
Simulasi ingin dilakukan terhadap reaksi steam reforming untuk menghasilkan hidrogen dari metana. Reaksi dilakukan di sebuah reaktor PFR. Metana dan uap air dengan perbandingan mol 1:1 dimasukkan ke dalam reaktor dengan laju alir 1 m/s. Dalam simulasi ini, diasumsikan bahwa source term pada masing-masing spesi bersifat konstan.
Reaksi mengikuti spesifikasi berikut:
Fraksi mol air dan metana
Laju alir feed masuk

## Slide 5: Penjelasan Kasus dan Kondisi Operasi
Kondisi Operasi:
1. Reaksi dijalankan dalam kondisi isothermal dan adiabatis
2. Reaksi berjalan secara steady-state
3. Transfer massa hanya terjadi secara konveksi ke sumbu x (aksial)
4. Kondisi no-slip berlaku, sehingga terdapat gradien konsentrasi ke arah x dan y
Asumsi:
Persamaan mass flux A (Fogler, 2016):
Dengan,

## Slide 6: Penjelasan Kasus dan Kondisi Operasi
Keterangan:
CA = konsentrasi A dalam fluida
v = laju alir rata-rata massa (untuk semua komponen)
De = koefisien difusivitas equivalent
Flux transfer massa didominasi oleh bulk motion pada kasus ini, sebab kecepatan alir reaksi lebih mempengaruhi dibandingkan transfer massa secara difusi sehingga flux difusi dapat diabaikan dan persamaan mass flux menjadi:
WA = CA ⨉ v

## Slide 7: Pembuatan Geometri
Pilih plane yang akan digunakan (XY plane).
Ubah unit dimensi panjang menjadi cm.
Select rectangle di geometry pada menu sketching.
Sesuaikan ukuran dari sketch dengan tools pada dimension (H1 (length) = 10 cm ; V2 (wide) = 3 cm). Generate.

## Slide 8: Pembuatan Geometri
Pada menu Concept pilih Surface from Sketches.
Apply Sketch 1 sebagai base objects. Generate.

## Slide 9: Meshing
Select Mesh lalu ubah element size menjadi 0.0005 m. Generate.
Create Named Selections untuk Inlet dan Outlet pada geometri dengan menggunakan tools select edge.

## Slide 10: Meshing
Inlet
Outlet

## Slide 11: Meshing
Select Mesh lalu ubah element size menjadi 0.0005 m. Generate.
Create Named Selections untuk Inlet dan Outlet pada geometri.

## Slide 12: Set Up: General
Setting solver yang akan digunakan.
Tipe Solver pressure-based
Velocity formulation Solver absolute
Pilih Steady pada Time Solver
Pilih Planar pada 2D Space
Pastikan pada console geometry terlihat panah biru (Inlet) dan panah merah (Outlet).

## Slide 13: Set Up: Models
Aktifkan opsi energy equation pada Energy.
Setting Species Model menjadi Species Transport
Notes: Shear stress transport

## Slide 14: Set Up: Materials
Tambahkan materials untuk fase fluid berupa Carbon-monoxide (CO) ; Hydrogen (H2) ; Methane (CH4) ; Nitrogen (N2) ; Oxygen (O2) ; Water-vapor (H2O), dari Fluent Database -> Copy -> lalu klik opsi Change/Create

## Slide 15: Set Up: Materials
Tambahkan materials Carbon-monoxide (CO) ; Hydrogen (H2) ; Methane (CH4) ; Water-vapor (H2O), pada selected species untuk fase mixture.
Ubah opsi Density pada mixture menjadi ideal-gas.

## Slide 16: Set Up: Cell Zone Conditions
Edit bagian surface_body pada Cell Zone Conditions
Pilih Source Terms lalu, masukkan angka 1 sebagai number of sources untuk H2O ; CH4 ; CO. Pada kasus ini source term bersifat konstan.

## Slide 17: Set Up: Cell Zone Conditions
Klik tanda panah di bagian kanan kolom, lalu klik constant.
Masukkan nilai laju reaksi masing-masing komponen
Komponen H2O
Komponen CH4
Komponen CO

## Slide 18: Set Up: Boundary Conditions (Inlet)
Edit bagian inlet (Velocity Inlet). Pada menu Momentum setting Velocity Magnitude menjadi 1 [m/s].
Pada menu Species, setting species mass fractions CH4 dan H2O menjadi 0.5, sesuai dengan ketentuan soal.
Momentum
Species Mass Fractions

## Slide 19: Set Up: Solution
Pada menu Initialization pilih Hybrid Initialization lalu klik Initialize, untuk menginisialisasi flow variables dan menyelesaikan PD dengan Laplace Transform, sehingga dihasilkan velocity fields yang sesuai sebelum di interpolasi.

## Slide 20: Set Up: Solution
Pada menu Solution pilih Run Calculation, lalu setting Number of Iterations sebanyak 50 kali iterasi.
Klik Calculate.

## Slide 21: Interpretasi Hasil dan Pembahasan

## Slide 22: Residual-Graphic
Setelah ditentukan jumlah iterasi sebanyak 50 kali, diperoleh bahwa hasil iterasi mencapai konvergensi pada iterasi ke-42.

## Slide 23: Hasil Simulasi: Contour
Pilih Results pada Workbench
Pilih icon untuk contour dan rename icon sesuai dengan contour yang akan dibuat
Pilih symmetry 1 sebagai lokasi surface yang akan di-contour
Set jumlah iterasi sebanyak 100 kali
Ubah variabel contour menjadi: Mass Fraction (CH4, H2O, H2, dan CO); Pressure; dan Velocity Magnitude untuk memunculkan contour dari masing-masing variabel

## Slide 24: Contour Velocity Magnitude
Kondisi no-slip menyebabkan gradien kecepatan gas membentuk kurva parabolik. Kecepatan meningkat seiring berjalannya reaksi.

## Slide 25: Contour Pressure
Seiring berjalannya reaksi, energi tekanan pada sistem akan berkurang karena terjadi konversi energi menjadi energi kinetik.

## Slide 26: Contour Materials Mass-Fractions (CH4)
Metana yang masuk akan bereaksi dan terjadi gradien reaksi ke arah aksial dan radial. Gradien ini terjadi karena adanya gradien kecepata di arah aksial.

## Slide 27: Contour Materials Mass-Fractions (H2O)
Uap air dengan komposisi mol masuk sama seperti metana akan memiliki gradien konsentrasi yang mirip dengan metana.

## Slide 28: Contour Materials Mass-Fractions (CO)
Karbon monoksida yang terbentuk akan memiliki gradien konsentrasi ke arah radial dan aksial. Gradien ini muncul karena pengaruh dari gradien kecepatan fluida.

## Slide 29: Contour Materials Mass-Fractions (H2)
Hidrogen yang terbentuk akan memiliki gradien konsentrasi yang sama dengan uap air.

## Slide 30
Pada reaktan dan produk, reaksi di dekat dinding pipa lebih cepat dibandingkan pusat pipa. Hal ini menyebabkan konsentrasi terendah reaktan dan konsentrasi tertinggi fluida berada di dekat dinding pipa. Hal ini dapat dijelaskan dengan pendekatan berikut.
Neraca mol pada reaktor dapat dalam keadaaan steady state adalah
A adalah reaktan metana.

## Slide 31
Pada daerah fully developed, dengan difusivitas yang lebih kecil dibandingkan bulk flow, laju perubahan konsentrasi di reaktor adalah sebagai berikut.
Dengan mengasumsikan reaksi orde 1, maka persamaan desain reaktor menjadi sebagai berikut.

## Slide 32
Pada daerah fully developed, dengan difusivitas yang relatif kecil dibandingkan bulk flow, laju perubahan konsentrasi di reaktor adalah sebagai berikut.
Selanjutnya, konversi reaktan sebagai fungsi posisi aksial dan jari-jari dapat dinyatakan dengan persamaan berikut.

## Slide 33
Contoh profil konversi sebagai fungsi jari-jari adalah sebagai berikut.

## Slide 34: Hasil Simulasi: Velocity-Vectors
Pilih vectors of Velocity
Pilih color by Pressure
Pilih vector berdasarkan absolute pressure
Pilih surfaces yang akan di buat ke dalam vektor: inlet; interior-surface_body; outlet; dan wall-surface_body
Pada Results, klik vector lalu edit
Pilih style: arrow
Pilih scale: 2 dan skip: 1

## Slide 35: Velocity-Vectors by Absolute Pressure

## Slide 36: Hasil Simulasi: Velocity-Vectors
Pilih vectors of Velocity
Pilih color by Velocity
Pilih vector berdasarkan Velocity Magnitude
Pilih surfaces yang akan di buat ke dalam vektor: inlet; interior-surface_body; outlet; dan wall-surface_body
Pada Results, klik vector lalu edit
Pilih style: arrow
Pilih scale: 2 dan skip: 1

## Slide 37: Velocity-Vectors by Velocity Magnitude

## Slide 38: CFD-Post Velocity and Pressure Reach Steady State

## Slide 39: CFD-Post Reactants Mass Fraction Reach Steady State

## Slide 40: CFD-Post Products Mass Fraction Reach Steady State

## Slide 41: Mass-Flow Average on Inlet/Outlet
Dengan menggunakan function calculator pada CFD-Post dapat diperoleh, mass-flow average masing-masing komponen pada inlet dan outlet sebagai berikut:
Simulasi berhasil karena diperoleh kesetimbangan massa pada arus inlet dan outlet.
Komponen | Inlet | Outlet
CH4 | 0.5 | 0.498415
H2O | 0.5 | 0.498415
CO | 0 | 0.0028339
H2 | 0 | 0.0028339

## Slide 42: Kesimpulan
Berdasarkan simulasi yang dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut.
Sepanjang berjalannya reaksi, energi tekanan pada sistem akan menurun akibat perubahan energi menjadi energi kinetik. Tekanan terdistribusi merata sepanjang luas penampang reaktor.
Energi kinetik pada sistem akan meningkat dengan pola parabolik akibat berlakunya kondisi no-slip pada dinding reaktor.
Profil velocity magnitude pada inlet dan outlet relatif serupa yang berarti bahwa arah dan kecepatan aliran relatif konstan di sepanjang reaktor.
Fraksi gas metana dan uap air akan berkurang seiring berjalannya reaksi. Pada posisi sumbu x (aksial) tertentu, semakin dekat dengan sumbu reaktor, fraksi metana akan semakin tinggi. Gradien konsentrasi ada pada sumbu aksial dan radial. Hal yang sebaliknya terjadi pada karbon monoksida dan hidrogen.
Jumlah reaktan yang tidak berkurang secara signifikan karena simulasi dilakukan di panjang reaktor sebesar 10 cm.
Konversi reaktan menjadi produk terjadi lebih cepat di sekitar dinding pipa dibandingkan pertengahan pipa karena flux bulk motion lebih tinggi dibandingkan flux difusi.

## Slide 43: Daftar Pustaka
Fogler, H. S. (2016). Elements of chemical reaction engineering (5th ed.). Prentice Hall.

## Slide 44
TERIMA KASIH